## Slide 1
Demek Şimşek
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
EEG SİGNAL PROCESSİNG EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi
BİYOMEDİKAL Sinyal işleme – COMP438
Dönem projesi
TARİH: 09.05.2023
Dr. Öğr. Üyesi Gazi AKGÜN
1
Behçet MUHAMMED
ÖĞ. NO: 200301109
Hazem KATAIE
ÖĞ. NO: 200301115
HAZIRLAYANLAR:
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
EEG SİGNAL PROCESSİNG EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi
BİYOMEDİKAL Sinyal işleme – COMP438
Dönem projesi

## Slide 2
EEG NEDİR?
DENEY PROTOKOLÜ
BCI2000 sistemi (http://www.bci2000.org) kullanılarak 64 kanallı EEG kaydedilirken denekler farklı motor/görüntü görevleri gerçekleştirdi. Her denek 14 deneysel çalışma gerçekleştirdi: iki adet bir dakikalık başlangıç ​​çizgisi çalışması (biri gözler açıkken, diğeri gözler kapalıyken) ve aşağıdaki dört görevin her biri için ikişer dakikalık üç çalışma:
1- Ekranın solunda veya sağında bir hedef belirir. Denek, hedef kaybolana kadar karşılık gelen yumruğu açar ve kapatır. Sonra konu gevşer.
2- Ekranın solunda veya sağında bir hedef belirir. Denek, hedef kaybolana kadar karşılık gelen yumruğu açıp kapattığını hayal eder. Sonra konu gevşer.
3- Ekranın üstünde veya altında bir hedef belirir. Denek, hedef kaybolana kadar her iki yumruğunu (hedef üstteyse) veya iki ayağını (hedef alttaysa) açar ve kapatır. Sonra konu gevşer.
4- Ekranın üstünde veya altında bir hedef belirir. Denek, hedef kaybolana kadar iki yumruğunu (hedef üstteyse) veya iki ayağını (hedef alttaysa) açıp kapattığını hayal eder. Sonra konu gevşer.
Elektroensefalografi (EEG), beyin aktivitesinin ölçümü için kullanılan bir yöntemdir. Beyin hücrelerinin elektriksel aktivitesi, özel elektrotlar tarafından ölçülerek kaydedilir. Bu elektrotlar, skalp denilen kafa derisi üzerinde yerleştirilir. EEG, beyin dalgalarının ve ritimlerinin kaydedilmesine izin verir. Bu dalgalar, beyin aktivitesinin farklı türlerini temsil eder ve farklı frekanslarda ölçülürler. EEG, nörolojik bozuklukların tanısında ve tedavisinde kullanılır ve bazen epilepsi, uyku bozuklukları, beyin hasarı ve diğer nörolojik hastalıkların teşhisinde yardımcı bir araç olarak da kullanılır.
2
ÖZET

## Slide 3
DENEY PROTOKOLÜ (DENEYSEL ÇALIŞMA):
3
ÖZET

## Slide 4
DENEY PROTOKOLÜ
4
ÖZET
Veriler burada EDF+ biçiminde sağlanır (her biri saniyede 160 örnekte örneklenen 64 EEG sinyali ve bir açıklama kanalı içerir).
Her not, üç koddan birini içerir (T0, T1 veya T2):
T0 dinlenmeye karşılık gelir
T1, hareketin başlangıcına (gerçek veya hayali) karşılık gelir.
- sol yumruk (3, 4, 7, 8, 11 ve 12. koşularda)
- her iki yumruk (5, 6, 9, 10, 13 ve 14. serilerde)
T2, hareketin başlangıcına (gerçek veya hayali) karşılık gelir. - sağ yumruk (3, 4, 7, 8, 11 ve 12. koşularda)
- her iki ayak (5, 6, 9, 10, 13 ve 14. koşularda)
Bu dosyaların, bu veri kümesine katkıda bulunanlardan edinilebilen BCI2000 biçimli sürümlerinde, bu ek açıklamalar TargetCode durum değişkeninde 0, 1 veya 2 değerleri olarak kodlanır.
EEG'ler, bu PDF şeklinde gösterildiği gibi uluslararası 10-20 sistemine göre (Nz, F9, F10, FT9, FT10, A1, A2, TP9, TP10, P9 ve P10 elektrotları hariç) 64 elektrottan kaydedildi . Her elektrot adının altındaki sayılar, kayıtlarda göründükleri sırayı gösterir; kayıtlardaki sinyallerin 0'dan 63'e kadar, şekildeki sayıların ise 1'den 64'e kadar numaralandırıldığına dikkat edelim.

## Slide 5: Anahtar kelimeler
EEG
DFT&
IDFT
IHPF
YAPAY ZEKA
ILPF
FFT
X[]
5
Konvo-lüsyon

## Slide 6
açıklamalar
6
DFT | DFT (Discrete Fourier Transform), zaman etkisine tabi tutulan bir sinyalin frekans bileşenlerine dönüştürülmesi işlemidir. DFT, bir zaman alanındaki sinyali frekans alanına taşır ve sinyalin frekans bileşenlerinin genlik ve faz bilgisini ortaya çıkarır. Bu dönüşüm, özellikle sinyal işleme ve spektral analiz gibi alanlarda kullanılır.
IDFT | IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform), DFT'nin tersidir. DFT ile frekans alanında temsil edilen bir sinyal, IDFT kullanılarak tekrar zaman alanına dönüştürülür. IDFT, frekans bileşenlerinin zaman etkisine dönüştürülmesini sağlar. Bu işlem, özellikle spektral analiz sonuçlarını zaman alanına geri dönüştürmek için kullanılır.
FFT | FFT (Fast Fourier Transform), hızlı Fourier dönüşümünün kısaltmasıdır. DFT'nin verimli bir hesaplama yöntemidir. FFT algoritması, DFT'nin hesaplanması için daha hızlı ve daha verimli bir yaklaşım sunar. FFT, sinyallerin frekans bileşenlerini hızlı bir şekilde hesaplamak ve genellikle spektral analiz, filtrasyon ve veri sıkıştırma gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.
KONVOLÜSYON | Konvolüsyon, iki sinyalin birbirleriyle etkileşimini temsil eden bir matematiksel işlemdir. Sinyal işleme alanında, bir sinyal ile başka bir sinyalin konvolüsyonu, her iki sinyalin değişen oranlarda çarpılarak birleştirilmesi ve entegre edilmesi anlamına gelir. Konvolüsyon, zaman ve frekans alanlarında bir sinyalin özelliklerini diğer sinyale taşımak için kullanılır. Özellikle filtreleme, sinyal düzeltme ve etkilerin eklenmesi gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
LPF | LPF (Low-Pass Filter), düşük frekans bileşenlerinin geçmesine izin veren ve yüksek frekans bileşenlerini engelleyen bir filtre türüdür. LPF, belirli bir kesme frekansından sonra sinyal gücünü azaltır. Böylece, istenmeyen yüksek frekans gürültüsünü veya gereksiz detayları filtrelerken, düşük frekans bileşenlerini korur. LPF, ses işleme, görüntü işleme, iletişim sistemleri ve veri analizi gibi alanlarda sinyal düzenleme ve veri işleme amacıyla kullanılır.
HPF | HPF (High-Pass Filter), yüksek frekans bileşenlerinin geçmesine izin veren ve düşük frekans bileşenlerini engelleyen bir filtre türüdür. HPF, belirli bir kesme frekansından önce sinyal gücünü azaltır. Bu şekilde, düşük frekanslardaki istenmeyen bileşenleri filtrelerken, yüksek frekans bileşenlerini korur. HPF, özellikle ses işleme, görüntü işleme, iletişim sistemleri ve veri analizi gibi alanlarda kullanılarak istenmeyen düşük frekans gürültüsünü veya arka plan bileşenlerini ortadan kaldırmak için kullanılır.
BPF | BPF (Band-Pass Filter), belirli bir frekans aralığındaki bileşenlerin geçmesine izin veren ve diğer frekanslardaki bileşenleri engelleyen bir filtre türüdür. BPF, üst kesme frekansı ve alt kesme frekansı arasındaki bantta sinyal gücünü korurken, diğer frekanslardaki bileşenleri azaltır. BPF, istenen frekans bandındaki sinyalleri izole etmek veya belirli frekans aralıklarında sinyal analizi yapmak için kullanılır. Örneğin, ses işlemede belirli bir frekans aralığındaki sesleri ayırmak veya veri iletişiminde belirli bir frekans bandında veriyi taşımak için BPF kullanılabilir.
BSF | BSF (Band-Stop Filter), belirli bir frekans aralığındaki bileşenleri engelleyen ve diğer frekanslardaki bileşenlerin geçmesine izin vermeyen bir filtre türüdür. BSF, üst kesme frekansı ve alt kesme frekansı arasındaki bantta sinyal gücünü azaltırken, diğer frekanslardaki bileşenleri korur. BSF, istenmeyen frekans bandındaki gürültüyü veya belli bir frekans aralığındaki parazitleri filtrelemek için kullanılır. Örneğin, bir ses sistemine gelen güçlü bir 50 Hz elektrik hattı gürültüsünü ortadan kaldırmak için BSF kullanılabilir.

## Slide 7
AMAÇ
7
Bu projenin amacı, EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi üzerinde çeşitli sinyal işleme ve veri analizi tekniklerini uygulayarak beyin aktivitesi ile motor hareketleri veya görüntüler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu araştırma, hem akademik hem de endüstriyel alanda beyin-bilgisayar arayüzleri, nörobilim ve rehabilitasyon gibi alanlarda önemli bir rol oynayabilir. Beyin aktivitesi ve motor hareketleri/görüntüler arasındaki ilişki, insan beyninin karmaşık yapısının anlaşılması için büyük bir ilgi alanı olmuştur. Beyin-bilgisayar arayüzleri, beyin aktivitesini analiz ederek bunu çeşitli kontrol sinyallerine dönüştürmeyi amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemler, felçli hastaların hareketlerini kontrol etmelerine yardımcı olabilir, iletişim becerilerini geliştirebilir ve diğer fiziksel engelleri aşmalarına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, beyin aktivitesi ile motor hareketleri/görüntüler arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak ve etkili bir şekilde kullanmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Veri kümesinde yer alan EEG sinyalleri, motor hareketi veya görüntü verileriyle birleştirilerek incelenecektir. Bu analiz, veri kümesindeki beyin aktivitesi ve motor hareketi/görüntüler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yardımcı olacaktır.
EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi üzerinde çeşitli sinyal işleme ve veri analizi teknikleri uygulanacaktır. Bu teknikler arasında filtreleme, frekans analizi, zaman/frekans analizi gibi işlemler bulunmaktadır. Bu teknikler, veri kümesindeki beyin aktivitesini daha iyi anlamak için kullanılacaktır

## Slide 8
AMAÇ
8
DFT ve IDFT:
İlk olarak, orijinal sinyalinizin Discrete Fourier Transform (DFT) işlemi gerçekleştirilir.
DFT sonucunda, büyüklük (magnitude) ve faz (phase) spektrumları elde edilir.
IDFT, DFT sonucunun ters Fourier dönüşümünü alarak orijinal sinyali yeniden oluşturur.
DFT ve IDFT sonuçları, frekans ve zaman alanlarında sinyalin özelliklerini gösterir.
FIR Filtreler:
İki farklı FIR filtre tasarımı kullanılır: düşük geçiren (LPF) ve yüksek geçiren (HPF) filtreler.
LPF filtresi, belirtilen kesme frekansına göre sinyali düşük frekans bileşenlerine geçiren bir filtre olarak kullanılır.
HPF filtresi, belirtilen kesme frekansından yüksek frekans bileşenlerine izin vererek sinyali yüksek frekanslarda kesen bir filtre olarak kullanılır.
Her iki filtreleme işlemi de, orijinal sinyali filtrelenmiş sinyal olarak değiştirir ve belirtilen kesme frekanslarını yansıtır.
Band Pass Filtresi:
Band Pass Filtresi (BPF), alt ve üst kesme frekansları arasında bant geçiren bir filtre olarak kullanılır.
İki farklı kesme frekansı belirlenir ve FIR filtre tasarımı kullanılarak BPF oluşturulur.
BPF, sinyalin belirtilen frekans aralığında kalmasını sağlar ve diğer frekans bileşenlerini bastırır.
Band Stop Filtresi:
Band Stop Filtresi (BSF), alt ve üst kesme frekansları arasında bant kesen bir filtre olarak kullanılır.
İki farklı kesme frekansı belirlenir ve FIR filtre tasarımı kullanılarak BSF oluşturulur.
BSF, sinyalin belirtilen frekans aralığında bastırılmasını sağlar ve diğer frekans bileşenlerini geçirir.
Konvolüsyon:
Sinyal ve filtre arasındaki etkileşimi göstermek için konvolüsyon işlemi kullanılır.
Konvolüsyon, iki sinyalin birleşimini hesaplar ve çıkış sinyalini elde eder.
Konvolüsyon sonucunda, sinyal filtrelenir veya başka bir sinyalle etkileşime girer.
Bu kod parçaları, sinyal işleme tekniklerini uygulayarak sinyalleri filtrelemek, frekans bileşenlerini analiz etmek ve zaman/frekans domaininde

## Slide 9
AMAÇ
9
Bu kod parçaları, sinyal işleme tekniklerini kullanarak çeşitli işlemler gerçekleştirir. İlk olarak, sinyallerin frekans domaininde temsil edilmesi için Fourier dönüşümü (DFT ve IDFT) kullanılır. Bu dönüşüm sayesinde, sinyallerin frekans bileşenleri elde edilir ve büyüklük/faz spektrumları görselleştirilebilir. Daha sonra, sinyallerin filtrelenmesi için FIR (Finite Impulse Response) filtreler kullanılır. LPF (Low-Pass Filter), HPF (High-Pass Filter), BPF (Band-Pass Filter) ve BSF (Band-Stop Filter) gibi filtre tipleriyle sinyallerin istenilen frekans aralıklarındaki bileşenleri geçirilir veya bastırılır. Konvolüsyon işlemi, sinyallerin birleştirilmesi veya etkileşimlerinin hesaplanması için kullanılır. Bu sayede, sinyaller arasındaki ilişkiler veya filtrelenmiş sinyaller elde edilebilir. Ayrıca, örnekleme, kaydırma (shift), alt-örnekleme (downsampling) ve üst-örnekleme (upsampling) gibi sinyal işleme işlemleri de kod parçalarında yer alır. Bu işlemlerle sinyallerin zaman içindeki değişimleri analiz edilebilir ve sinyallerin örnekleme oranları değiştirilebilir. Sonuç olarak, bu kod parçaları sinyal işleme ve spektral analiz alanında çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu işlemler sayesinde sinyallerin frekans, zaman ve genlik bilgileri analiz edilebilir, filtrelenir ve işlenir.

## Slide 10
giriş
10
EEG (Elektroensefalogram) verileri, beyin aktivitesini ölçmek için kullanılan elektriksel aktivite kayıtlarıdır. Beyin, vücudumuzun kontrol merkezi olarak işlev görür ve farklı düşünce, hareket ve duygusal durumlarla ilişkili elektriksel sinyaller üretir. EEG, beyin aktivitesinin non-invaziv bir şekilde kaydedilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Elektrotlar aracılığıyla beyindeki elektriksel potansiyellerin ölçümleri alınarak, beyin dalgaları olarak adlandırılan bu sinyaller kaydedilir. Motor hareketi/görüntü veri kümesi ise, EEG sinyallerinin yanı sıra eşzamanlı olarak motor hareketi veya görüntü verilerinin de kaydedildiği bir veri kümesidir. Bu tür veri kümesi, beyin aktivitesi ile motor hareketleri veya görüntüler arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılmaktadır. Beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) gibi uygulamalar, bu ilişkinin anlaşılması ve beyin aktivitesinin hareket veya görüntü kontrolünde kullanılmasıyla ilgilenmektedir. EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi, genellikle deneysel çalışmalarda kullanılan bir veri kaynağıdır. Bu veri kümesi, EEG sinyallerinin yanı sıra motor hareketi veya görüntü verilerinin eşzamanlı olarak kaydedilmesiyle oluşturulur. EEG elektrotları, genellikle beyin yüzeyine yerleştirilen elektrot dizileri veya elektroensefalografi kaskları kullanılarak beyin aktivitesini ölçer. Motor hareketi verileri, elektromyografi (EMG) gibi yöntemlerle kas aktivitesini veya hareket sensörleri aracılığıyla vücut hareketlerini kaydederek elde edilir. Görüntü verileri ise kameralar veya özel cihazlar yardımıyla kaydedilir. Bu tür bir veri kümesi, beyin aktivitesinin motor hareketleri veya görüntülerle ilişkisini araştırmak ve beyin-bilgisayar arayüzleri alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Beyin aktivitesi ile motor hareketleri veya görüntüler arasındaki ilişkiyi anlamak, rehabilitasyon tekniklerini geliştirmek, nörobilim araştırmalarına katkıda bulunmak ve bilişsel işlevleri anlamak gibi çeşitli uygulama alanları vardır.

## Slide 11
giriş
11
https://physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/ sitesinden indirilen eeg-motor-movementimagery-dataset-1.0.0 (1.9 GB)’lık dosyayı indirilip, dosya üzerindeki sinyalleri analiz edildi. İlk olarak S001 > S001R01.edf sinyali seçildi ve söz konusu sinyal proje kapsamında bizden istenilen işlemlere tâbi tutulup analiz edildi.
Söz konusu sinyal dosyası 61 satır ve 63 sütundan oluşan bir matris ve bu metrisin içerdiği sinyallerde kendi içinde 61x1’lik sinyaller içerir. Bunlar 0 saniyeden 60 saniyeye kadar tanımlanmış sinyallerdir.
İlgili 63 sinyal: Fc5, Fc3, Fc1, Fc2, Fc4, Fc6, C5, C3, C1, Cz, C2, C4, C6, Cp5, Cp3, Cp1, Cpz, Cp2, Cp4, Cp6, Fp1, Fpz, Fp2, Af7, Af3, Afz, Af4, Af8, F7, F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6, F8, Ft7, Ft8, T7, T8, T9, T10, Tp7, Tp8, P7, P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6, P8, Po7, Po3, Poz, Po4, Po8, O1, Oz, O2, Iz

## Slide 12
giriş
12
https://physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/ sitesinden indirilen eeg-motor-movementimagery-dataset-1.0.0 (1.9 GB)’lık dosyayı indirilip, dosya üzerindeki sinyalleri analiz edildi. İlk olarak S001 > S001R01.edf sinyali seçildi ve söz konusu sinyal proje kapsamında bizden istenilen işlemlere tâbi tutulup analiz edildi.
Söz konusu sinyal dosyası 61 satır ve 63 sütundan oluşan bir matris ve bu metrisin içerdiği sinyallerde kendi içinde 61x1’lik sinyaller içerir. Bunlar 0 saniyeden 60 saniyeye kadar tanımlanmış sinyallerdir.
İlgili 63 sinyal: Fc5, Fc3, Fc1, Fc2, Fc4, Fc6, C5, C3, C1, Cz, C2, C4, C6, Cp5, Cp3, Cp1, Cpz, Cp2, Cp4, Cp6, Fp1, Fpz, Fp2, Af7, Af3, Afz, Af4, Af8, F7, F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6, F8, Ft7, Ft8, T7, T8, T9, T10, Tp7, Tp8, P7, P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6, P8, Po7, Po3, Poz, Po4, Po8, O1, Oz, O2, Iz

## Slide 13
giriş
13
https://physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/ sitesinden indirilen eeg-motor-movementimagery-dataset-1.0.0 (1.9 GB)’lık dosyayı indirilip, dosya üzerindeki sinyalleri analiz edildi. İlk olarak S001 > S001R01.edf sinyali seçildi ve söz konusu sinyal proje kapsamında bizden istenilen işlemlere tâbi tutulup analiz edildi.
Söz konusu sinyal dosyası 61 satır ve 63 sütundan oluşan bir matris ve bu metrisin içerdiği sinyallerde kendi içinde 61x1’lik sinyaller içerir. Bunlar 0 saniyeden 60 saniyeye kadar tanımlanmış sinyallerdir.
İlgili 63 sinyal: Fc5, Fc3, Fc1, Fc2, Fc4, Fc6, C5, C3, C1, Cz, C2, C4, C6, Cp5, Cp3, Cp1, Cpz, Cp2, Cp4, Cp6, Fp1, Fpz, Fp2, Af7, Af3, Afz, Af4, Af8, F7, F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6, F8, Ft7, Ft8, T7, T8, T9, T10, Tp7, Tp8, P7, P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6, P8, Po7, Po3, Poz, Po4, Po8, O1, Oz, O2, Iz

## Slide 14
giriş
14
Fp1 ve Fp2: Frontopolar elektrotlar. Alın bölgesinin sol ve sağ kenarlarında yer alır.
F3 ve F4: Sol ve sağ frontal elektrotlar. Alın bölgesinin sol ve sağ yanlarında yer alır.
F7 ve F8: Sol ve sağ frontal-temporal elektrotlar. Frontal ve temporal bölgelerin sol ve sağ yanlarında yer alır.
C3 ve C4: Sol ve sağ merkezi elektrotlar. Kafa derisinin merkezi bölgesinin sol ve sağ yanlarında yer alır.
T3 ve T4: Sol ve sağ temporal elektrotlar. Temporal bölgenin sol ve sağ yanlarında yer alır.
P3 ve P4: Sol ve sağ parietal elektrotlar. Parietal bölgenin sol ve sağ yanlarında yer alır.
O1 ve O2: Sol ve sağ oksipital elektrotlar. Oksipital bölgenin sol ve sağ yanlarında yer alır.
Fz: Frontal merkezi elektrot. Alın bölgesinin merkezinde yer alır.
Cz: Merkezi elektrot. Kafa derisinin merkezi bölgesinde yer alır.
Pz: Parietal merkezi elektrot. Parietal bölgenin merkezinde yer alır.
Oz: Oksipital merkezi elektrot. Oksipital bölgenin merkezinde yer alır. Vb.
Uluslararası elektrofizyoloji sistem (10-20 Sistemi) noktaları nelerdir?
Ön taraf

## Slide 15
giriş
15
EEG elektrotlarının yerleştirildiği noktalar, uluslararası elektrofizyoloji sistemine (10-20 sistemine) göre adlandırılır. FC_5 ise 10-20 sistemine göre elektrot pozisyonlarını ifade eden bir terimdir. Bu sistem, kafa derisi üzerinde belirli noktaları temsil eden bir ızgara kullanır. Bu noktalar, elektrotların yerleştirilmesinde bir kılavuz sağlar.
FC_5, sağ ön-temporal bölgede yer alan bir elektrotun konumunu ifade eder. "F" frontal (ön), "C" ise merkezi bölgeyi (central) temsil eder. "_5" ise elektrotun hemen sol tarafta yer aldığını belirtir. Bu elektrot pozisyonu, beyindeki elektriksel aktiviteyi bu bölgeden kaydetmek için kullanılır.
FC_5, EEG testi sırasında elektrotların sağ ön-temporal bölgedeki belirli bir konumunu ifade eder. Ancak EEG testi için tam bir değerlendirme yapabilmek ve sonuçları yorumlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. EEG testi, epilepsi, uyku bozuklukları, beyin yaralanmaları ve diğer nörolojik durumların teşhisinde yardımcı bir araç olarak kullanılır.
Fc_5 NEDİR?
Fc_5
1

## Slide 16
yöntem
16
BSPp1.m Matlab kodu:
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Matlab kod açıklaması:
O edfread: edf uzantılı dosyayı okur.
O d = data.Fc5_ : data verisi içerisindeki Fc5 sütununu d değişkenine atar.
O for dögüsü: d’nin 1. sütun sayısı kadar satır ve 1 sütun ekler.
O Plot (d1): d1 grafiğini çizdirir.

## Slide 17
yöntem
17
İlgili Matlab kodu:
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Fc5 Sinyali: 0 ile 9760 arasında sinyaller içermektedir.
Bu sinyaller ayrık ve 397 ile -232 sayıları arasında
değerler almaktadır.

## Slide 18
yöntem
18
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Matlab kod açıklaması:
O Fs: örnekleme frekansını temsil eder ve örneğimizde 9759 olarak seçilmiştir.
O t: 0 ile 1 arasında zaman vektörünü tanımlar (1/Fs: Periyot)
O figure: yeni bir figür açar.
O stem(t,x): bu komut, "t" değişkeninin zaman değerlerini ve "x" değişkeninin her bir zaman noktasındaki veri değerlerini içeren bir veri dizisinin diskret (ayrık-kesikli) zamanlı grafiğini çizer.
O imshow: Fc_5.png fotoğrafını ekrana bastırır

## Slide 19
yöntem
19
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:

## Slide 20
yöntem
20
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Matlab kod açıklaması:
O Fs_s: örneklem frekansı
O Fn: nyquist frekansı* (Bu seçim sinyal kaybı yaşamamak adına önemlidir)
O x_s: matlab'daki "round" fonksiyonu, bir sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlama işlemi yapmak için kullanılır. "round(x)" ifadesi, "x" değişkeninin değerini en yakın tam sayıya yuvarlar.
(*): Nyquist frekansı, bir sinyalin örnekleme (sampling) sürecinde doğru bir şekilde yeniden oluşturulabilmesi için kullanılması gereken en yüksek frekans değeridir. Nyquist teoremi, bir sinyalin doğru bir şekilde örneklenebilmesi için, sinyalin en yüksek frekans bileşeninin örnekleme frekansının en az iki katı olması gerektiğini belirtir.

## Slide 21
yöntem
21
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:

## Slide 22
yöntem
22
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Nyquist frekans seçimi neden önemlidir?
Nyquist frekansı seçimi, örnekleme (sampling) sürecindeki en yüksek frekans bileşenlerinin doğru bir şekilde yakalanması ve sinyalin kaybolmadan veya bozulmadan yeniden oluşturulabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Nyquist teoremi, bir sinyalin doğru bir şekilde örneklenebilmesi için, sinyalin en yüksek frekans bileşeninin örnekleme frekansının en az iki katı olması gerektiğini belirtir. Nyquist frekansı, örnekleme frekansının yarısıdır. Örnekleme frekansı Hz (hertz) biriminde ifade edilirse, Nyquist frekansı da örnekleme frekansının yarısı olarak Hz cinsinden ifade edilir. Eğer bu teorem uygulanmaz ise sinyal kaybına neden olur.
Hata: Sinyal kaybı yaşandı

## Slide 23
yöntem
23
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Matlab kod açıklaması:
O x_reverse: "x" adlı vektörün elemanlarını tersten sıralayarak "x_reverse" adlı yeni bir vektör oluşturur.
O subplot: birden çok grafik oluşturulmasını sağlar.
O title: grafik üzerine başlık ekler.
O xlabel & ylabel: x veya y eksenlerinin etiketini belirler.

## Slide 24
yöntem
24
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:

## Slide 25
yöntem
25
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Sinyal x’in tersi
Gerçek x sinyali
karşılaştırma

## Slide 26
yöntem
26
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Matlab kod açıklaması:
O t_shift: zaman kaydırma (time shift).
O n_shift: Fs 9759 (örnekleme/saniye), n_shift değeri:
n_shift = round(0.5*9759) = round(4879,5) = 4880
O x_shift: sinyali 0,5 birim sağa kaydırır ve boş olan yerler 0 olur.
O x_shift_left: sinyali 0,5 birim sola kaydırır ve boş olan yerler 0 olur.

## Slide 27
yöntem
27
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:

## Slide 28
yöntem
28
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Downsampling (Alt örnekleme), örnekleme frekansını azaltmak için kullanılan bir işlemdir. Örnekleme frekansını düşürerek veri boyutunu küçültmek ve işleme hızını artırmak amaçlanır. Ayrıca, sınırlı bant genişliğine veya depolama alanına sahip sistemlerde veri akışını veya depolanan veri miktarını azaltmak için de kullanılır.
Downsample faktörü ise genellikle Fs / Fs_n ile belirlenir (Fs: örneklem frekansı, Fs_n: hedeflenen örneklem frekansı).
Örneğin Downsample faktörü değerinin 2 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını yarıya indirerek örnek sayısını %50 oranında azaltacağını gösterir. Veyahut Downsample faktörü değerinin 4 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını yarıya indirerek örnek sayısını %25 oranında azaltacağını gösterir
Hadi!!! Biz kendi örneğimizde 2, 4, 100 ve 1000 seçerek grafikleri gözlemleyelim…

## Slide 29
yöntem
29
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Matlab kod açıklaması:
O downsampleFactor: bir sinyali örnekleme frekansıyla orantılı olarak azaltmak için kullanılan bir faktördür.
O N: orjinal sinyalin boyutu.
O M: yeniden örneklenen sinyalin boyutu.
O x_rsd: alt örnekleme sinyali için vektör oluşturur.
O n_downsampled: alt örneklem edilen sinyal için sample vektörü.

## Slide 30
yöntem
30
Downsample faktörünün 2 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını yarıya indirerek örnek sayısını %50 oranında azalttı. Ancak gözle görülür bir şekilde sinyal kaybı olmadı.
Karşılaştırma (4/1):

## Slide 31
yöntem
31
Downsample faktörünün 4 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını dörtte birine indirerek örnek sayısını %25 oranında azalttı. Ancak yine gözle görülür bir şekilde sinyal kaybı yok.
Karşılaştırma (4/2):

## Slide 32
yöntem
32
Downsample faktörünün 100 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını 100'de birine indirerek örnek sayısını %1 oranında azalttı. Bu sefer gözle görür bir değişiklik var sinyalimizde.
Karşılaştırma (4/3):

## Slide 33
yöntem
33
Downsample faktörünün 1000 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını 1000'de birine indirerek örnek sayısını %0.1 oranında azalttı. Orijinal sinyal öngörülemez biçimde sinyalimizin karakteri değişti.
Karşılaştırma (4/4):

## Slide 34
yöntem
34
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Upsampling (üst örnekleme), bir sinyalin örnekleme frekansını artırmak için kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, sinyalin örneklerini orijinal frekansın üzerinde yeni örneklerle doldurarak gerçekleştirilir. Upsampling işlemi sırasında, orijinal sinyalin arasına yeni örnekler eklenirken, bu yeni eklenen örneklerin değerleri genellikle mevcut örneklerin arasında lineer olarak hesaplanır veya diğer interpolasyon teknikleri kullanılarak belirlenir. Bu şekilde, sinyalin örnekleme frekansı artırılırken, orijinal sinyalin genel formu ve özellikleri korunmaya çalışılır.
Upsample faktörü ise genellikle işleme gereksinimleri, sinyal özellikleri veya sistem sınırlamaları göz önünde bulundurularak belirlenir.
Örneğin Upsample faktörünün 2 olarak seçilmesi, bir sinyalin örnekleme frekansını iki katına çıkarmak için upsampling işlemi uygulamayı ifade eder. Veyahut Upsample faktörünün 100 olarak seçilmesi, bir sinyalin örnekleme frekansını yüz katına çıkarmak için upsampling işlemi uygulamayı ifade eder.
Hadi!!! Biz kendi örneğimizde 2, 4, 10 seçerek grafikleri gözlemleyelim…

## Slide 35
yöntem
35
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Matlab kod açıklaması:
O upsampleFactor: bir sinyali örnekleme frekansıyla orantılı olarak azaltmak için kullanılan bir faktördür.
O N: orjinal sinyalin boyutu.
O M: üst önreklem yapılan sinyalin boyutu.
O x_rsu: üst örnekleme sinyali için vektör oluşturur.*
O n_upsampled: üst örneklem edilen sinyal için sample vektörü.
(*): x_s = t olduğunu varsayarsak, x_rsu, boşluklara t-1 kadar «0» ekler.

## Slide 36
yöntem
36
Upsample faktörünün 2 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını iki katına çıktı.
Karşılaştırma (3/1):
Upsample edilen sinyal olan 'x_rsu', orijinal sinyal olan 'x_s'yi iki katına çıkardı ve boşlukları '0' olarak doldurdu.
x_rsu = upsampleFactor * x_s = 2 * 19521 = 39042
t-1 kadar 0 eklendi…

## Slide 37
yöntem
37
Karşılaştırma (3/2):
Upsample faktörünün 4 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını dört katına çıktı.
Upsample edilen sinyal olan 'x_rsu', orijinal sinyal olan 'x_s’yi dört katına çıkardı ve boşlukları '0' olarak doldurdu.
x_rsu = upsampleFactor * x_s = 4 * 19521 = 78084
t-1 kadar 0 eklendi…

## Slide 38
yöntem
38
Karşılaştırma (3/3):
Upsample faktörünün 10 olarak seçilmesi, sinyalin örnekleme frekansını on katına çıktı.
Upsample edilen sinyal olan 'x_rsu', orijinal sinyal olan 'x_s’yi on katına çıkardı ve boşlukları '0' olarak doldurdu.
x_rsu = upsampleFactor * x_s = 10 * 19521 = 195210
t-1 kadar 0 eklendi…

## Slide 39
yöntem
39
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
Konvolüsyon, iki sinyal (veya dizinin) matematiksel olarak birleştirilerek yeni bir sinyal (veya dizi) elde etmeyi sağlayan bir işlemdir. Konvolüsyon, bir sinyalin diğerine geçirilmesi ve bu sinyallerin özel bir işlemle bindirilmesiyle gerçekleştirilir.
Konvolüsyon işlemi, sinyallerin etkileşimini temsil eder. Bir sinyal, diğer sinyal üzerinde kayar ve her noktada bindirme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem sonucunda elde edilen yeni sinyal, iki sinyalin etkileşimini ve ilişkisini gösterir.
Konvolüsyon, çeşitli alanlarda kullanılır, özellikle sinyal işleme ve görüntü işleme gibi alanlarda önemli bir rol oynar. Örneğin, bir sinyalin diğer sinyal üzerindeki yanıtını anlamak, filtreleme işlemleri, sinyal sentezi, sinyal analizi ve daha birçok uygulama konvolüsyon işleminden faydalanır.
Matematiksel olarak, iki sinyal x(t) ve h(t) arasındaki konvolüsyon işlemi şu şekilde ifade edilir: y(t) = ∫[x(τ) * h(t-τ)] dτ
Burada x(t) ve h(t) sinyalleridir, y(t) ise konvolüsyon sonucu elde edilen yeni sinyaldir. "*" sembolü, bindirme işlemi veya çarpma işlemini temsil eder ve integral (∫) işareti, integral işlemi anlamına gelir.
Konvolüsyon işlemi, sinyallerin zamana veya mekana bağlı olarak nasıl etkileştiğini anlamak ve sinyaller üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için önemli bir araçtır.
Hadi!!! x(t) olarak adlandırdığımız fc_5 sinyalini farklı fonksiyonlarla konvolüsyon işlemine sokarak sonuçlarını analiz edelim.
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon

## Slide 40
yöntem
40
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
Soru: Bir sinyali sinc fonksiyonundan geçirirsek ne elde ederiz?
Cevap: Bir sinyali sinc fonksiyonundan geçirdiğinizde, yüksek frekans bileşenlerinin bastırıldığı ve daha düşük frekans bileşenlerine odaklanılan bir sinyal elde edersiniz. Sinc fonksiyonu, genellikle ideal bir düşük geçiren filtre olarak kullanılır. Bu filtreleme işlemi, sinyaldeki yüksek frekanslı bileşenleri azaltır veya ortadan kaldırırken, düşük frekanslı bileşenleri korur. Yani gürültülerden kurtulmuş olur ve daha düşük bileşenli bir sinyal elde etmiş oluruz.

## Slide 41
yöntem
41
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Matlab kod açıklaması:
O fc: köşe frekansı.
O fs: örnekleme oranı (hz).
O conv(): iki dizinin ya da sinyalin konvolüsyonunu hesaplamak için kullanılan bir matlab fonksiyonudur.
O linspace(): bir aralıktaki eşit aralıklı değerleri oluşturmak için kullanılır.
O b: sinc fonksiyonu oluşturur.
(*): Sinc fonksiyonu matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir: sinc(t) = sin(πt) / (πt)
Konvolüsyon
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME

## Slide 42
yöntem
42
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
Görüldüğü üzere, fazla gürültüden kurtulmuş olduk ve daha az bileşenli bir sinyal elde ettik. Ancak sinyalin karakteri tamamen değişti. Genellikle bu işlemi bir sinyalden bazı sinyalleri çekmek için kullanırız ve bu durum bizlere bu sinyali daha iyi yorumlama fırsatı sunar.
Köşe frekansını 5 Hz olarak belirledik. SİNC filtresi 5 Hz'den daha düşük frekanslardaki bileşenleri korudu, 5 Hz'den daha yüksek frekanslardaki bileşenleriyse bastırdı.

## Slide 43
yöntem
43
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
Soru: Az önceki örnekte köşe frekansı olarak 5 Hz değerini kullanmıştık. Eğer bu frekans değerini daha yüksek bir değerle değiştirirsek filtrelenmiş sinyalde ne gibi değişiklikler gözlemlenir?
Cevap: Bir Köşe frekansı arttıkça filtre davranışı ve sonuçlarında bazı değişiklikler meydana gelir. Örneğin;
O Daha fazla yüksek frekans geçirme: Köşe frekansı arttıkça filtre daha fazla yüksek frekans bileşenine izin verir. Bu durumda daha yüksek frekanslardaki sinyal bileşenleri daha az baskılanır veya kesilmez.
O Genlik azalması: Köşe frekansı arttıkça filtre daha fazla yüksek frekans bileşenine izin verirken düşük frekanslardaki bileşenlerin genliği azalır. Bu nedenle filtrelenen sinyalde düşük frekanslı bileşenlerin genliği daha düşük olabilir.
O Faz kayması: Yüksek köşe frekansları filtrelenen sinyalde faz kaymasına neden olabilir. Faz kayması farklı frekans bileşenlerinin sinyaldeki zamansal konumunu etkiler. Daha yüksek köşe frekansları filtrelenen sinyalde daha fazla faz kaymasıyla sonuçlanabilir.
O Keskinlik artışı: Köşe frekansının artması filtre karşılığının daha keskin bir şekilde düşüş göstermesine yol açar. Bu filtrelenen sinyalde daha belirgin bir geçiş bölgesi oluşturur.

## Slide 44
yöntem
44
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
Görüldüğü üzere, frekans değerini (fc) artırdıkça sinyal daha fazla yüksek frekans geçirdi, genlik azalması oldu, faz kayması yaşandı ve Keskinlik artışı oldu.
Köşe frekansını 15 Hz olarak belirledik. SİNC filtresi 15 Hz'den daha düşük frekanslardaki bileşenleri korudu, 15 Hz'den daha yüksek frekanslardaki bileşenleriyse bastırdı.

## Slide 45
yöntem
45
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
Görüldüğü üzere, frekans değerini (fc) artırdıkça sinyal daha fazla yüksek frekans geçirdi, genlik azalması oldu, faz kayması yaşandı ve Keskinlik artışı oldu.
Köşe frekansını 150 Hz olarak belirledik. SİNC filtresi 150 Hz'den daha düşük frekanslardaki bileşenleri korudu, 150 Hz'den daha yüksek frekanslardaki bileşenleriyse bastırdı.

## Slide 46
yöntem
46
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
Görüldüğü üzere, frekans değerini (fc) artırdıkça sinyal daha fazla yüksek frekans geçirdi, genlik azalması oldu, faz kayması yaşandı ve Keskinlik artışı oldu.
Köşe frekansını 1000 Hz olarak belirledik. SİNC filtresi 1000 Hz'den daha düşük frekanslardaki bileşenleri korudu, 1000 Hz'den daha yüksek frekanslardaki bileşenleriyse bastırdı.

## Slide 47
yöntem
47
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Matlab kod açıklaması:
O fft(): bir zaman alanındaki verilerin fourier dönüşümünü hesaplar. fourier dönüşümü, zamanda verilen bir sinyalin frekans bileşenlerine ayrıştırılmasını sağlar
O fftshift(): bir dizideki elemanları döndürerek veya kaydırarak FFT sonucunu yeniden düzenler.*
O sqrt(): bir sayının karekökünü hesaplar.
O real(): bir kompleks sayının gerçel bileşenini döndürür.
O imeg(): bir kompleks sayının imajiner bileşenini döndürür.
(*): fftshift() fonksiyonu bir diziyi döndürerek veya kaydırarak FFT sonucunu yeniden düzenler. Daha spesifik olarak FFT sonucunda frekans bileşenleri solda ve sağda simetrik olarak yer alırken, fftshift() bu bileşenleri merkezlemek için elemanları döndürür.
Örneğin, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] dizisini ele alalım ve bu dizinin FFT sonucunu hesaplayalım. FFT sonucunda, frekans bileşenleri simetrik olarak
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] şeklinde yer alır. Ancak fftshift() fonksiyonunu kullanarak bu sonucu düzenlersek, sonuç [5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4] olur. Bu FFT sonucunu merkezlemek için elemanları döndürdüğümüzü gösterir. Yani, frekans bileşenleri simetrik hale getirilir ve merkezlenir.

## Slide 48
yöntem
48
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
x sinyalimiz (fc_5) ve sinc sinyallerimizi FFT* filtresinden geçirirsek şekillerdeki sinyalleri elde ederiz.
İki sinyali çarptığımızda, sinc sinyalinin düşük olduğu yerlerde (sıfır geçişlerinde) fc_5 sinyaline denk gelen yerlerin genlikleri azalırken, sinc sinyalinin yüksek olduğu yerlerde fc_5 sinyaline denk gelen yerlerin genlikleri daha sabit kalır.
Yani; yüksek frekanslar silinir, düşük frekanslar tutulur.
(*) FFT: Hızlı Fourier Dönüşümü. İlerleyen sayfalarda FFT'nin detaylarına değineceğiz.
Plot(b);
Fc = 5

## Slide 49
yöntem
49
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
x sinyalimiz (fc_5) ve sinc sinyallerimizi FFT* filtresinden geçirirsek şekillerdeki sinyalleri elde ederiz.
İki sinyali çarptığımızda, sinc sinyalinin düşük olduğu yerlerde (sıfır geçişlerinde) fc_5 sinyaline denk gelen yerlerin genlikleri azalırken, sinc sinyalinin yüksek olduğu yerlerde fc_5 sinyaline denk gelen yerlerin genlikleri daha sabit kalır.
Yani; yüksek frekanslar silinir, düşük frekanslar tutulur.
(*) FFT: Hızlı Fourier Dönüşümü. İlerleyen sayfalarda FFT'nin detaylarına değineceğiz.
Plot(b);
Fc = 150

## Slide 50
yöntem
50
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O KONVOLÜSYON İLE FİLTRELEME
x sinyalimiz (fc_5) ve sinc sinyallerimizi FFT* filtresinden geçirirsek şekillerdeki sinyalleri elde ederiz.
İki sinyali çarptığımızda, sinc sinyalinin düşük olduğu yerlerde (sıfır geçişlerinde) fc_5 sinyaline denk gelen yerlerin genlikleri azalırken, sinc sinyalinin yüksek olduğu yerlerde fc_5 sinyaline denk gelen yerlerin genlikleri daha sabit kalır.
Yani; yüksek frekanslar silinir, düşük frekanslar tutulur.
(*) FFT: Hızlı Fourier Dönüşümü. İlerleyen sayfalarda FFT'nin detaylarına değineceğiz.
Plot(b);
Fc = 1000

## Slide 51
yöntem
51
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
O Kare Dalga Fonksiyonu
O Üçgen Dalga Fonksiyonu
O Gauss Yayılım Fonksiyonu
O Dirac Delta Fonksiyonu
O Sinyalimizi sinc fonksiyonundan farklı fonksiyonlarla da konvolüsyon işlemine tabi tutarak sonuçları analiz edelim.

## Slide 52
yöntem
52
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O x[n] Sinyalinin (fc_5) kare dalga Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
y[N] = H[n] * X[N]
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Matlab kod açıklaması:
O square(): kare dalga işaretini oluşturmak için kullanılır.
(square(2*pi*5*t): 5 Hz frekansında kare dalga)
O conv(): iki dizinin ya da sinyalin konvolüsyonunu hesaplamak için kullanılan bir MATLAB fonksiyonudur.
O same: birbirinden farklı boyutlara sahip iki matris arasında boyut uyumunu sağlamak için kullanılır.
Konvolüsyon
ZAMAN |  | FREKANS
Sinc |  | Kare Dalga
Kare Dalga |  | Sinc
Ayrıca;

## Slide 53
yöntem
53
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O x[n] Sinyalinin (fc_5) kare dalga Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
y[N] = H[n] * X[N]
x[n] sinyalinin (fc_5) Kare Dalga Fonksiyonu ile Konvolüsyon işlemi sonucunda periyodik olarak düz çizgi ve dalgalardan oluşan bir sinyal elde ettik. Bu dalga şekillerinin sürekli olarak minimum ve maksimum genlik değerlerinde keskin geçişler yaptığını görüyoruz.
Ayrıca elde ettiğiniz bu kare dalga sinyali kesikli zamanlı bir sinyaldir ve sürekli bir kare dalga sinyalini temsil eder. Kare dalga sinyali, sürekli olarak yüksek ve düşük durumlar arasında geçiş yapan bir sinyaldir. Bu durumlar genellikle eşit süreyle sürer ve sinyal genellikle -1 ve 1 arasında değerler alır. Ancak bizim elde ettiğimiz kare dalga sinyali
-2 ile 2 arasında değerler alıyor çünkü genlik değerlerimiz
-2 ve 2 arasında değişiyor. sinyali incelediğimizde zamanın belirli aralıklarında sinyalin yüksek veya düşük durumda olduğunu gözlemliyoruz. Yüksek durum, genellikle pozitif bir genlikle temsil edilirken, düşük durum negatif bir genlikle temsil ediliyor.
Konvolüsyon

## Slide 54
yöntem
54
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O x[n] Sinyalinin (fc_5) üçgen dalga Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
y[N] = H[n] * X[N]
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Matlab kod açıklaması:
O sawtooth(): testere dişi (sawtooth) dalga işaretini oluşturmak için kullanılır. Testere dişi dalga işareti, yavaşça artan ve hızlı bir şekilde azalan lineer bir şekilde değişen bir sinyaldir.*
O conv(): iki dizinin ya da sinyalin konvolüsyonunu hesaplamak için kullanılan bir MATLAB fonksiyonudur.
O same: birbirinden farklı boyutlara sahip iki matris arasında boyut uyumunu sağlamak için kullanılır.
Konvolüsyon
(*): Üçgen dalga (triangular wave) ve testere dişi dalga (sawtooth wave), şekil açısından benzerlik gösteren dalga işaretleridir. İkisi de düzgün bir şekilde artan ve azalan bir sinyal formuna sahiptir.

## Slide 55
yöntem
55
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
O x[n] Sinyalinin (fc_5) üçgen dalga Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
x[n] sinyalinin (fc_5) Üçgen Dalga Fonksiyonu ile Konvolüsyon işlemi sonucunda üçgen dalga sinyali elde ettik. Sinyalin sürekli olarak genlik değerini artırıp ve azaltırken belirli bir şekle sahip olduğunu ve bu şeklin üçgen şekline benzer bir şekil olduğunu gözlemledik. Sinyalimiz, genlik değerini artırarak yükseldi, maksimum genlik noktasına ulaştığındaysa genlik değerini azaltarak düştü ve minimum genlik noktasına ulaşmış oldu. Bu süreç sürekli olarak tekrarlanarak üçgen şeklini oluşturdu.
Deneyimlerimiz ve analizlerimiz sonucunda, üçgen dalga sinyalinin genlik değerlerinin belirli bir aralıkta değiştiğini göstermektedir. Bu durumu dikkate alarak yaptığımız analizler de, üçgen dalga sinyalinin pikten dip noktasına kadar olan mesafeyi temsil eden genlik değerinin çeşitli değerler arasında değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, sinyalin genlik özelliklerinin, hareketli ve değişken bir karakter sergilediğini ve belirli bir aralık içerisinde dalgalanma gösterdiğini göstermektedir.
Ayrıca bu aralığın, sinyalin yükselme ve düşme süreleriyle de ilişkili olduğunu, sinyalin genlik değerlerinin sıfır noktasından maksimum genlik noktasına ve ardından minimum genlik noktasına kadar değişmiş olduğunu da gözlemledik.

## Slide 56
yöntem
56
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
x[n] sinyalinin (fc_5) Üçgen Dalga Fonksiyonu ile Konvolüsyon işlemi sonucunda üçgen dalga sinyali elde ettik. Sinyalin sürekli olarak genlik değerini artırıp ve azaltırken belirli bir şekle sahip olduğunu ve bu şeklin üçgen şekline benzer bir şekil olduğunu gözlemledik. Sinyalimiz, genlik değerini artırarak yükseldi, maksimum genlik noktasına ulaştığındaysa genlik değerini azaltarak düştü ve minimum genlik noktasına ulaşmış oldu. Bu süreç sürekli olarak tekrarlanarak üçgen şeklini oluşturdu.
Deneyimlerimiz ve analizlerimiz sonucunda, üçgen dalga sinyalinin genlik değerlerinin belirli bir aralıkta değiştiğini göstermektedir. Bu durumu dikkate alarak yaptığımız analizler de, üçgen dalga sinyalinin pikten dip noktasına kadar olan mesafeyi temsil eden genlik değerinin çeşitli değerler arasında değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, sinyalin genlik özelliklerinin, hareketli ve değişken bir karakter sergilediğini ve belirli bir aralık içerisinde dalgalanma gösterdiğini göstermektedir.
Ayrıca bu aralığın, sinyalin yükselme ve düşme süreleriyle de ilişkili olduğunu, sinyalin genlik değerlerinin sıfır noktasından maksimum genlik noktasına ve ardından minimum genlik noktasına kadar değişmiş olduğunu da gözlemledik.
Konvolüsyon
O x[n] Sinyalinin (fc_5) üçgen dalga Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:

## Slide 57
yöntem
55
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O x[n] Sinyalinin (fc_5) gauss yayılım Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
BU İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE GAUSS YAYILIM FONKSİYONUNU TANIYALIM…
Gauss yayılımı, istatistiksel analizlerde sıkça kullanılan bir dağılım şeklidir. Standart sapma, Gauss yayılımının şekli üzerinde belirli değişikliklere neden olur.
Örneğin standart sapmanın artması, Gauss yayılımının genişlemesine yol açar. Yayılım, ortalamadan uzaklaştıkça daha fazla değer içeren bir aralığa yayılır. Yine standart sapmanın artmasıyla Gauss yayılımının zirvesi daha düzleşir. Yani, tepe noktası daha düşük ve yayılım daha düz bir görünüm alır. Ayrıca standart sapmanın artması, Gauss yayılımının kuyruklarının uzamasına neden olur. Kuyruklar, daha geniş bir alanda daha düşük olasılıkları içerir. Son olarak standart sapmanın artması, Gauss yayılımının asimetrisini artırabilir. Yani, yayılımın sağ veya sol tarafı daha ağırlıklı olabilir, bu da dağılımın simetrik olmadığını gösterir.

## Slide 58
yöntem
58
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O x[n] Sinyalinin (fc_5) gauss yayılım Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
y[N] = H[n] * X[N]
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Matlab kod açıklaması:
O t: zaman aralığı.
O gaussian: gauss fonksiyonunu temsil eder.
(Standat sapma 0.1 olan gauss fonksiyonu)
O y_ gaussian: x_s sinyali ve gaussian fonksiyonu arasında konvolüsyon işlemi yaparak y_gaussian adında yeni bir sinyal oluşturur.
O same: birbirinden farklı boyutlara sahip iki matris arasında boyut uyumunu sağlamak için kullanılır.
Konvolüsyon

## Slide 59
yöntem
59
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O x[n] Sinyalinin (fc_5) gauss yayılım Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
Biz bu projede standart sapmasını; 0.001, 0.01 ve 0.1 olarak aldık. Peki standart sapması neden önemlidir?
standart sapmanın azalması, orijinal sinyale daha yakın bir sinyal elde etmemizi sağlayacaktır. Gauss yayılımının standart sapması ne kadar küçülürse, konvolüsyon sonucu elde edilen sinyal de o kadar orijinal sinyale yakın olur. Çünkü yandaki şekilde de gördüğümüz üzere daha küçük bir standart sapma değeri, Gauss yayılımının daha dar ve yüksek zirveli olmasına neden olur. Bu da konvolüsyon sonucunda elde edilen sinyalin, orijinal sinyalin daha belirgin özelliklerini taşımasını sağlar. Standart sapma azaldıkça, Gauss yayılımının etkisi daha lokalize olur ve sinyal üzerindeki değişiklikler daha hassas bir şekilde yakalanır. Dolayısıyla, daha küçük bir standart sapma kullanarak elde edilen sinyal, orijinal sinyale daha yakın bir temsiliyet sunar.

## Slide 60
yöntem
60
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
Bir önceki sayfa da bahsettiğimiz üzere; standart sapmanın 0.1 yani yüksek seçilmesi, orijinal sinyale çok uzak bir sinyal elde etmemizi sağladı. Yüksek standart sapma değerleri, Gauss yayılımının daha geniş bir alana yayıldığını ve zirvenin daha düşük ve geniş olduğunu gösterir. Bu durumda konvolüsyon sonucunda elde ettiğimiz sinyal, daha pürüzlü ve yavaş değişen bir yapıya sahip oldu. Standart sapmanın yüksek seçilmesiyle birlikte, Gauss yayılımı çevredeki değerleri daha fazla kapsadı ve sinyal üzerindeki değişiklikler daha yaygın bir şekilde dağılmış oldu. Sonuç olarak elde edilen sinyal, daha düzgün oldu ve orijinal sinyalin detaylarını kaybetti. Standart sapmanın artması, Gauss yayılımının etkisini daha yaygınlaştıdı ve sinyal üzerindeki ayrıntılar daha az belirgin hale geldi.
Konvolüsyon
O x[n] Sinyalinin (fc_5) gauss yayılım Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
Standart sapma = 0.1

## Slide 61
yöntem
61
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
O x[n] Sinyalinin (fc_5) gauss yayılım Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
Standart sapma = 0.01
Sayfa 59’da da bahsettiğimiz üzere; standart sapmanın daha küçük bir değer seçilmesi, bizlere konvolüsyon sonucunda elde edilen sinyalin orijinal sinyale daha yakın bir karaktere sahip olacağını gösterdi. Ayrıca daha küçük bir standart sapma değerinin belirlenmesi durumunda, Gauss yayılımının daha dar ve yüksek zirveli bir şekil aldığını ve orijinal sinyalin belirgin bazı özelliklerini daha iyi koruduğunu gözlemlemiş olduk.
Gauss yayılımının standart sapması azaldıkça, etkisi daha lokalize hale geldiği için sinyal üzerindeki değişiklikler daha hassas bir şekilde yansıdı. Sonuç olarak, standart sapmanın azalması Gauss yayılımının daralmasını, yüksek zirveli olmasını ve konvolüsyon sonucunda elde edilen sinyalin daha belirgin ve orijinal sinyale daha yakın özellikler taşımasını sağladı. Daha düşük standart sapma seçildiği için, sinyal ayrıntıları daha iyi korundu ve orijinal sinyalin karakteristiğini daha doğru bir şekilde yansıtıldı.

## Slide 62
yöntem
62
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
O x[n] Sinyalinin (fc_5) gauss yayılım Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
Standat sapma = 0.001
Sayfa 59’da da bahsettiğimiz üzere; standart sapmanın daha küçük bir değer seçilmesi, bizlere konvolüsyon sonucunda elde edilen sinyalin orijinal sinyale daha yakın bir karaktere sahip olacağını gösterdi. Ayrıca daha küçük bir standart sapma değerinin belirlenmesi durumunda, Gauss yayılımının daha dar ve yüksek zirveli bir şekil aldığını ve orijinal sinyalin bazı belirgin özelliklerini daha iyi koruduğunu gözlemlemiş olduk.
Gauss yayılımının standart sapması azaldıkça, etkisi daha lokalize hale geldiği için sinyal üzerindeki değişiklikler daha hassas bir şekilde yansıdı. Sonuç olarak, standart sapmanın azalması Gauss yayılımının daralmasını, yüksek zirveli olmasını ve konvolüsyon sonucunda elde edilen sinyalin daha belirgin ve orijinal sinyale daha yakın özellikler taşımasını sağladı. Daha düşük standart sapma seçildiği için, sinyal ayrıntıları daha iyi korundu ve orijinal sinyalin karakteristiğini daha doğru bir şekilde yansıtıldı.

## Slide 63
yöntem
63
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon
BU İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE DİREC DELTA FONKSİYONUNU TANIYALIM…
Dirac Delta fonksiyonu, belirli bir noktada sonsuz bir genlikle birleşen ve diğer noktalarda sıfır olan bir impuls tepkisini temsil eder. Bu nedenle, bir sinyali Dirac Delta fonksiyonu ile konvolve etmek, sinyalin belirli bir noktada yoğunlaşmasını sağlar. Bu, seçilen noktadaki sinyalde belirgin bir değişiklik veya vurgulanmayı ifade edebilir. Ayrıca Dirac Delta fonksiyonu, sinyal işaretlemesi ve analizinde kullanışlıdır. Özellikle, sinyalde belirli bir olayın veya noktanın konumunu ve etkisini belirlemek istediğimiz durumlarda kullanılabilir. Konvolüsyon işlemiyle Dirac Delta fonksiyonunu kullanarak, sinyaldeki olayların veya noktaların etkisini çıkarabilir ve daha net bir şekilde analiz edebiliriz. Dirac Delta fonksiyonu, idealize etme ve filtreleme işlemlerinde kullanılabilir. Örneğin, belirli bir noktada darbe vermek veya belirli bir bölgede sinyali vurgulamak için kullanılabilir. Bu, istenen sinyal bileşenlerini çıkarmak veya vurgulamak için filtreleme işlemlerinde kullanılabilir.
O x[n] Sinyalinin (fc_5) dirac delta Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:

## Slide 64
yöntem
64
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O x[n] Sinyalinin (fc_5) dirac delta Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
y[N] = H[n] * X[N]
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
Matlab kod açıklaması:
O numel(n): n dizisinin eleman sayısını döndürür.
O dirac_delta(round(numel(n)/2)) = 1: dirac delta fonksiyonunun orta elemanın değeri 1’dir.
Konvolüsyon

## Slide 65
yöntem
65
Verilerin ve sinyallerin işlenmesi:
O x[n] Sinyalinin (fc_5) dirac delta Fonksiyonu ile Konvolüsyonu:
y[N] = H[n] * X[N]
Konvolüsyon

## Slide 66
yöntem
66
O FREKANS ANALİZLERİ
O Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT)
O Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü (DTFT)
O Ters Ayrık Fourier Dönüşümü (IDFT)
O Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT)
O Alçak Geçiren Filtre (LPF)
O Yüksek Geçiren Filtre (HPF)
O Bant Geçiren Filtre (BPF)
O Bant Durduran Filtre (BSF)

## Slide 67
yöntem
67
ZAMAN
SÜREKLİ
AYRIK
A-PERİYODİK*
PERİYODİK
FREKANS
A-PERİYODİK*
PERİYODİK
SÜREKLİ
AYRIK
O DİSCRETE FOURİER TRANSFORM (AYRIK ZAMANLI DÖNÜŞÜMLER)
FT
(*): A-periyodik: Periyodik olmayan sinyaller.

## Slide 68
yöntem
68
O DİSCRETE FOURİER TRANSFORM (AYRIK ZAMANLI DÖNÜŞÜMLER)
DFT
DTFT
X[k]
X[n]
X[n]
X[ ejΩ]

## Slide 69
yöntem
69
O Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT)
Matlab kod açıklaması:
O fft(): discrete fourier transform (DFT) işlemini uygulamak için kullanılır.
O abs(): bir kompleks sayının mutlak değerini hesaplar
O angle(): bir kompleks sayının açısını hesaplar.
O length(): bir dizinin veya vektörün uzunluğunu (eleman sayısını) hesaplar.
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):

## Slide 70
yöntem
70
O Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT)
O x[n] Sinyalinin (fc_5) dft işlemi:
Elde ettiğiniz sinyalin büyüklük grafiğine baktığımızda, en solda ve en sağda bir yığılma oldyğunu gözlemliyoruz. Yığılmaların olması, sinyalin içerdiği frekans bileşenlerinden bazılarının düşük ve yüksek frekanslarda yoğunlaştığını gösterir. En soldaki yığılmanın "0-150" arasında olduğunu gözlemiyor ve bu yığılmanın sıfır frekansa (DC bileşeni) karşılık geldiğini biliyoruz. Bu durumda sinyalin ortalaması veya DC bileşeni yüksek bir genliğe sahip olabilir. Bu, sinyalin ortalama değerinin sıfırdan farklı bir değerde olduğunu gösterir. En sağdaki yığılma ise "9610-9760" arasında olduğunu gözlemiyor ve bu yığılmanın Nyquist frekansına (örnekleme frekansının yarısı) karşılık geldiğini biliyoruz. Bu durumda sinyalin yüksek frekans bileşenleri yoğunlaşmış olabilir. Grafiğine analiz ettiğimiz de diğer x değerlerinin 151 ile 9609 arasında olduğunu ve y değerlerinin ise 0 ile 5620 arasında olduğunu gözlemiyoruz. Bu sinyalin frekans bileşenlerinin dağılımını gösterir. Genellikle DFT sonucunda elde edilen büyüklük grafiği simetriktir ki bizim elde ettiğimiz grafikte de bu durumu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Grafikte yüksek genliklere sahip frekans bileşenleri, sinyalin önemli frekans bileşenlerini temsil eder. Daha düşük genliklere sahip bileşenler, sinyalin daha az belirgin frekans bileşenlerini temsil eder. Sonuç olarak elde ettiğimiz sinyalin geniş bir frekans aralığına sahip olduğunu ve önemli frekans bileşenlerinin orta noktada yoğunlaştığını söyleyebiliriz.

## Slide 71
yöntem
71
O Ters Ayrık Fourier Dönüşümü (IDFT)
Matlab kod açıklaması:
O ifft(): İnverse discrete fourier transform (IDFT) işlemini uygulamak için kullanılır.
O length(): bir dizinin veya vektörün uzunluğunu (eleman sayısını) hesaplar.
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):

## Slide 72
yöntem
72
O x[n] Sinyalinin (fc_5) ıdft işlemi:
IDFT işlemi uygulandığında, gözlemlediğimiz üzere sinyalinin orijinal haline geri döndüğünü görüyoruz. IDFT işlemi, frekans alanında temsil edilen bir sinyali, zaman alanındaki orijinal sinyale dönüştürmek için kullanılır. Bu işlem sayesinde, frekans bileşenlerinin amplitüd ve faz bilgileri, eski sinyalimize dair tam ve ayrıntılı bir yeniden oluşturma sağlar. IDFT, Discrete Fourier Transform (DFT) işleminin tersini gerçekleştirir.
Sonuç olarak, IDFT işlemi, frekans alanında temsil edilen bir sinyalin zaman alanındaki orijinal haline dönüşmesini sağladı. Bu sayede, frekans bileşenlerinin doğru şekilde yerine konulmasıyla, orijinal sinyalimize ait bilgileri eksiksiz bir şekilde elde ettik.
O Ters Ayrık Fourier Dönüşümü (IDFT)

## Slide 73
yöntem
73
O Filtreler:
O Alçak Geçiren Filtre (LPF)
O Yüksek Geçiren Filtre (HPF)
O Bant Geçiren Filtre (BPF)
O Bant Durduran Filtre (BSF)
O Alçak Geçiren Filtre (LPF), Yüksek Geçiren Filtrenin (HPF) Tersidir.
O LPF = 1 - HPF
O Bant Geçiren Filtre (BPF), Bant Durduran Filtrenin (BSF) Tersidir.
O BPF = 1 - BSF
unu
iliyor musun?
B

## Slide 74
yöntem
74
O Alçak Geçiren Filtre (LPF)
Matlab kod açıklaması:
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
O fc: kesme frekansı.
O fs: örneklem frekansı.
O N: filtre uzunluğu.
O fir1: FIR (Finite Impulse Response) filtre katsayıları hesaplanır. fir1 fonksiyonu kullanılarak FIR filtre katsayıları h elde edilir.

## Slide 75
yöntem
75
O Alçak Geçiren Filtre (LPF)
Soru: Bir önceki sayfa da yer alan kod da «fc» değişkeni ne anlama geliyor? Eğer bu değişkeni artırırsak veya azaltırsak ne elde ederiz?
Cevap: fc kesme frekansını temsil eder. Frekans bileşenlerinin geçmesine izin verilen maksimum frekansı belirler. Bu değer filtreleme işleminde kullanılır ve filtre tepkisini etkiler. fc değerini artırırsak alçak geçiren filtrenin kesme frekansı yükselecektir. Bu durumda daha yüksek frekans bileşenlerinin geçmesine izin verilecektir. Sonuç olarak filtre çıkışında daha yüksek frekans bileşenlerinin daha belirgin olduğu bir sinyal gözlemleyebiliriz.
Öte yandan fc değerini azaltırsak, alçak geçiren filtrenin kesme frekansı düşer. Bu durumda daha yüksek frekans bileşenleri filtrelenir ve filtre çıkışında daha düşük frekans bileşenlerinin daha belirgin olduğu bir sinyal gözlemleyebiliriz. Daha düşük frekanslardaki bilgilerin korunması, filtreleme sonucunu daha fazla etkiler.
Bu nedenle, alçak geçiren filtrenin kesme frekansını artırırsak daha fazla yüksek frekans geçerli olurken, azaltırsak daha fazla düşük frekans geçerli olur. Kesme frekansı, filtre tepkisini şekillendiren ve geçirgenlik özelliğini belirleyen önemli bir parametredir.
Hadi!!! fc kesme frekansını artırma işlemini uygulayarak sonuçlarını analiz edelim.

## Slide 76
yöntem
76
O Alçak Geçiren Filtre (LPF)
Fc’nin 15 olarak seçilmesi Frekans bileşenlerinin geçmesine izin verilen maksimum frekansı belirler. Burada fc (kesme frekansı) değerinin 15 olarak seçilmiştir. Kesme frekansı, bir düşük geçiren filtre (LPF) uygulamasında kullanılan bir parametredir. LPF, sinyaldeki yüksek frekans bileşenlerini baskılayarak düşük frekans bileşenlerini geçiren bir filtredir. Kesme frekansı, LPF'nin hangi frekans seviyesinde sinyali baskılamaya başlayacağını belirler. Bu durumda, fc = 15 olarak seçilmesi, LPF'nin sinyalin üzerindeki frekans bileşenlerini 15 Hz üzerinde baskılamaya başlayacağını ifade eder. Yani, 15 Hz üzerindeki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelir veya tamamen baskılanırken, 15 Hz altındaki düşük frekans bileşenleri daha fazla korunur.
fc=15
Tüm bunlar yandaki şekilde açık bir şekilde gözlemliyoruz. 15 Hz üzerindeki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelip baskılanırken, 15 Hz altındaki düşük frekans bileşenleri daha fazla korunmuştur.

## Slide 77
yöntem
77
O Alçak Geçiren Filtre (LPF)
fc=150
Fc’nin 150 olarak seçilmesi Frekans bileşenlerinin geçmesine izin verilen maksimum frekansı belirler. Burada fc (kesme frekansı) değerinin 150 olarak seçilmiştir. Kesme frekansı, bir düşük geçiren filtre (LPF) uygulamasında kullanılan bir parametredir. LPF, sinyaldeki yüksek frekans bileşenlerini baskılayarak düşük frekans bileşenlerini geçiren bir filtredir. Kesme frekansı, LPF'nin hangi frekans seviyesinde sinyali baskılamaya başlayacağını belirler. Bu durumda, fc = 150 olarak seçilmesi, LPF'nin sinyalin üzerindeki frekans bileşenlerini 150 Hz üzerinde baskılamaya başlayacağını ifade eder. Yani, 150 Hz üzerindeki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelir veya tamamen baskılanırken, 150 Hz altındaki düşük frekans bileşenleri daha fazla korunur.
Tüm bunlar yandaki şekilde açık bir şekilde gözlemliyoruz. 150 Hz üzerindeki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelip baskılanırken, 150 Hz altındaki düşük frekans bileşenleri daha fazla korunmuştur.

## Slide 78
yöntem
78
O Alçak Geçiren Filtre (LPF)
fc=500
Fc’nin 500 olarak seçilmesi Frekans bileşenlerinin geçmesine izin verilen maksimum frekansı belirler. Burada fc (kesme frekansı) değerinin 500 olarak seçilmiştir. Kesme frekansı, bir düşük geçiren filtre (LPF) uygulamasında kullanılan bir parametredir. LPF, sinyaldeki yüksek frekans bileşenlerini baskılayarak düşük frekans bileşenlerini geçiren bir filtredir. Kesme frekansı, LPF'nin hangi frekans seviyesinde sinyali baskılamaya başlayacağını belirler. Bu durumda, fc = 500 olarak seçilmesi, LPF'nin sinyalin üzerindeki frekans bileşenlerini 500 Hz üzerinde baskılamaya başlayacağını ifade eder. Yani, 500 Hz üzerindeki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelir veya tamamen baskılanırken, 500 Hz altındaki düşük frekans bileşenleri daha fazla korunur.
Tüm bunlar yandaki şekilde açık bir şekilde gözlemliyoruz. 500 Hz üzerindeki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelip baskılanırken, 500 Hz altındaki düşük frekans bileşenleri daha fazla korunmuştur.

## Slide 79
yöntem
79
O Yüksek Geçiren Filtre (HPF)
Matlab kod açıklaması:
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
O fc: kesme frekansı.
O fs: örneklem frekansı.
O N: filtre uzunluğu.
O fir1: FIR (Finite Impulse Response) filtre katsayıları hesaplanır. fir1 fonksiyonu kullanılarak FIR filtre katsayıları h elde edilir.

## Slide 80
yöntem
80
O Yüksek Geçiren Filtre (HPF)
HADİ… LPF’DE UYGULADIĞIMIZ İŞLEMİN AYNISI BURADA YAPALIM VE FC KESME FREKANSINI AZALTIP, ARTIRARAK SONUÇLARI ANALİZ EDELİM.

## Slide 81
yöntem
81
fc=15
O Yüksek Geçiren Filtre (HPF)
FC, kesme frekansını temsil eder ve bir değer alır. Bu değer, filtreleme işleminde hangi frekansların yüksek geçirileceğini belirler. HPF, düşük frekanslardaki bileşenleri baskılayarak yüksek frekans bileşenlerini geçirmeyi amaçlar. Bu nedenle, fc = 15 olarak belirlendiğinde, sinyalin 15 Hz'den düşük frekans bileşenleri azaltılacak veya engellenecek ve yalnızca 15 Hz ve üzerindeki frekans bileşenleri korunacaktır. Grafikte, orijinal sinyal ve HPF uygulanmış sinyal arasındaki farkı gözlemliyoruz. HPF, düşük frekanslı bileşenleri ortadan kaldırarak sinyalin yüksek frekans bileşenlerini daha belirgin hale getirirken. Kesme frekansının seçimi, filtreleme işleminin hangi frekans aralığında etkili olacağını belirler ve uygulanan filtreleme sonucunu etkiler.
Tüm bunlar yandaki şekilde açık bir şekilde gözlemliyoruz. 15 Hz altındaki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelip baskılanırken, 15 Hz üzerindeki yüksek frekans bileşenleri daha fazla korunmuştur.

## Slide 82
yöntem
82
fc=150
O Yüksek Geçiren Filtre (HPF)
FC, kesme frekansını temsil eder ve bir değer alır. Bu değer, filtreleme işleminde hangi frekansların yüksek geçirileceğini belirler. HPF, düşük frekanslardaki bileşenleri baskılayarak yüksek frekans bileşenlerini geçirmeyi amaçlar. Bu nedenle, fc = 150 olarak belirlendiğinde, sinyalin 150 Hz'den düşük frekans bileşenleri azaltılacak veya engellenecek ve yalnızca 150 Hz ve üzerindeki frekans bileşenleri korunacaktır. Grafikte, orijinal sinyal ve HPF uygulanmış sinyal arasındaki farkı gözlemliyoruz. HPF, düşük frekanslı bileşenleri ortadan kaldırarak sinyalin yüksek frekans bileşenlerini daha belirgin hale getirirken. Kesme frekansının seçimi, filtreleme işleminin hangi frekans aralığında etkili olacağını belirler ve uygulanan filtreleme sonucunu etkiler.
Tüm bunlar yandaki şekilde açık bir şekilde gözlemliyoruz. 150 Hz altındaki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelip baskılanırken, 150 Hz üzerindeki yüksek frekans bileşenleri daha fazla korunmuştur.

## Slide 83
yöntem
83
fc=500
O Yüksek Geçiren Filtre (HPF)
FC, kesme frekansını temsil eder ve bir değer alır. Bu değer, filtreleme işleminde hangi frekansların yüksek geçirileceğini belirler. HPF, düşük frekanslardaki bileşenleri baskılayarak yüksek frekans bileşenlerini geçirmeyi amaçlar. Bu nedenle, fc = 500 olarak belirlendiğinde, sinyalin 500 Hz'den düşük frekans bileşenleri azaltılacak veya engellenecek ve yalnızca 500 Hz ve üzerindeki frekans bileşenleri korunacaktır. Grafikte, orijinal sinyal ve HPF uygulanmış sinyal arasındaki farkı gözlemliyoruz. HPF, düşük frekanslı bileşenleri ortadan kaldırarak sinyalin yüksek frekans bileşenlerini daha belirgin hale getirirken. Kesme frekansının seçimi, filtreleme işleminin hangi frekans aralığında etkili olacağını belirler ve uygulanan filtreleme sonucunu etkiler.
Tüm bunlar yandaki şekilde açık bir şekilde gözlemliyoruz. 500 Hz altındaki frekanslara sahip bileşenler sinyalde daha az belirgin hale gelip baskılanırken, 500 Hz üzerindeki yüksek frekans bileşenleri daha fazla korunmuştur.

## Slide 84
yöntem
84
Alçak Geçiren Filtre (LPF) & Yüksek Geçiren Filtre (HPF)
Her iki filtrede de kesme frekansının (fc) kullanımı:
Kesm frekansı, hem LPF (Alçak Geçiren Filtre) hem de HPF (Yüksek Geçiren Filtre) için kullanılan bir terimdir, ancak anlamları ve etkileri filtre tipine bağlı olarak farklıdır. LPF için "fc" (kesme frekansı) değeri, filtrenin geçiş bölgesinin başlangıç noktasını temsil eder. Bu değer, LPF'nin yüksek frekans bileşenlerini bastırmaya başladığı frekansı belirler. Yani, LPF'de fc değeri arttıkça, daha yüksek frekanslardaki bileşenlerin bastırılması daha geç başlar ve bu nedenle daha geniş bir geçiş bölgesi ortaya çıkar. Aynı şekilde, fc değeri azaldıkça, daha yüksek frekanslardaki bileşenlerin bastırılması daha erken başlar ve geçiş bölgesi daha dar olur.
HPF için ise "fc" değeri, filtrenin geçiş bölgesinin başlangıç noktasını temsil eder, ancak bu sefer düşük frekans bileşenlerinin bastırılmasını kontrol eder. Yani, HPF'de fc değeri arttıkça, daha düşük frekanslardaki bileşenlerin bastırılması daha geç başlr ve bu nedenle daha geniş bir geçiş bölgesi oluşur. Aynı şekilde, fc değeri azaldıkça, daha düşük frekanslardaki bileşenlerin bastırılması daha erken başlar ve geçiş bölgesi daha dar olur.
Sonuç olarak, LPF ve HPF filtrelerinde fc değeri, geçiş bölgesinin başlangıç noktasını belirler ve bu değerin değiştirilmesi filtre tepkisini etkiler. LPF'de fc değerinin artması geniş bir geçiş bölgesine neden olurken, HPF'de fc değerinin artması da geniş bir geçiş bölgesine neden olur ancak bu sefer düşük frekans bileşenlerini bastırma etkisi oluşur.
FARK VAR!

## Slide 85
yöntem
85
O Bant Geçiren Filtre (BPF)
Matlab kod açıklaması:
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
O fc1: alt kesme frekansı.
O fc2: üst kesme frekansı.
O fs: örneklem frekansı.
O N: filtre uzunluğu.
O fir1: FIR (Finite Impulse Response) filtre katsayıları hesaplanır. fir1 fonksiyonu kullanılarak FIR filtre katsayıları h elde edilir.

## Slide 86
yöntem
86
O Bant Geçiren Filtre (BPF)
Soru: Bir önceki sayfa da yer alan kod da «fc1» ve «fc2» değişkenleri ne anlama geliyor? Eğer bu değişkenleri artırırsak veya azaltırsak ne elde ederiz?
Cevap: fc1 alt kesme frekansını, fc2 ise üst frekansını temsil eder. Yani fc1 ve fc2, bant geçiş bölgesinin alt ve üst kesme frekanslarını belirler. Bu parametreleri azaltıp veya yükseltmek, filtrenin bant geçiş bölgesinin frekans aralığını değiştirir. Eğer fc1 ve fc2 değerlerini azaltırsak, bant geçiş bölgesi frekans aralığı daralır. Bu durumda, BPF daha dar bir frekans aralığında sinyali geçirirken, diğer frekanslarda daha fazla bastırma yapar. Öte yandan, fc1 ve fc2 değerlerini yükseltirsek, bant geçiş bölgesi frekans aralığı genişler. BPF, daha geniş bir frekans aralığında sinyali geçirirken, diğer frekanslarda daha az bastırma yapar.
Örneğin; diyelim ki fc1=1, fc2 = 10 olarak ayarlanmış olsun. Bant Geçiren Filtre (BPF) bant geçiş bölgesini 1 Hz ile 10 Hz arasında tutacak şekilde ayarlanmış demektir. Bu durumda, BPF sinyalleri 1 Hz ile 10 Hz frekans aralığında geçirirken, bu aralığın dışındaki frekanslarda sinyalleri bastırır. Yani, filtre girişine uygulanan sinyallerin 1 Hz ile 10 Hz arasındaki frekans bileşenleri geçerli bir şekilde korunurken, diğer frekans bileşenleri filtre tarafından engellenir veya azaltılır.

## Slide 87
yöntem
87
O Bant Geçiren Filtre (BPF)
fc1=5
fc2=15
Bant Geçiren Filtre (BPF) bant geçiş bölgesini 5 Hz ile 15 Hz arasında tutacak şekilde ayarlamış olduk. Bu durumda, BPF sinyalleri 1 Hz ile 10 Hz frekans aralığında geçirirken, bu aralığın dışındaki frekanslarda sinyal bastırıldı. Yani, filtre girişine uygulanan sinyallerin 5 Hz ile 15 Hz arasındaki frekans bileşenleri geçerli bir şekilde korunurken, diğer frekans bileşenleri filtre tarafından engellenip, azaltıldı.

## Slide 88
yöntem
88
O Bant Geçiren Filtre (BPF)
fc1=100
fc2=500
Bant Geçiren Filtre (BPF) bant geçiş bölgesini 100 Hz ile 500 Hz arasında tutacak şekilde ayarlamış olduk. Bu durumda, BPF sinyalleri 100 Hz ile 500 Hz frekans aralığında geçirirken, bu aralığın dışındaki frekanslarda sinyal bastırıldı. Yani, filtre girişine uygulanan sinyallerin 100 Hz ile 500 Hz arasındaki frekans bileşenleri geçerli bir şekilde korunurken, diğer frekans bileşenleri filtre tarafından engellenip, azaltıldı.

## Slide 89
yöntem
89
O Bant Geçiren Filtre (BPF)
fc1=1000
fc2=2500
Bant Geçiren Filtre (BPF) bant geçiş bölgesini 1000 Hz ile 2500 Hz arasında tutacak şekilde ayarlamış olduk. Bu durumda, BPF sinyalleri 1000 Hz ile 2500 Hz frekans aralığında geçirirken, bu aralığın dışındaki frekanslarda sinyal bastırıldı. Yani, filtre girişine uygulanan sinyallerin 1000 Hz ile 2500 Hz arasındaki frekans bileşenleri geçerli bir şekilde korunurken, diğer frekans bileşenleri filtre tarafından engellenip, azaltıldı.

## Slide 90
yöntem
90
O Bant Durduran Filtre (BSF)
Matlab kod açıklaması:
BSPp1.m Matlab kodu (devamı):
O f1: alt kesme frekansı.
O f2: üst kesme frekansı.
O fs: örneklem frekansı.
O N: filtre uzunluğu.
O fir1: FIR (Finite Impulse Response) filtre katsayıları hesaplanır. fir1 fonksiyonu kullanılarak FIR filtre katsayıları h elde edilir.

## Slide 91
yöntem
91
O Bant Durduran Filtre (BSF)
Soru: Bir önceki sayfa da yer alan kod da «f1» ve «f2» değişkenleri ne anlama geliyor? Eğer bu değişkenleri artırırsak veya azaltırsak ne elde ederiz?
Cevap: f1 ve f2 değerleri Bant Durduran Filtre (BSF) için alt kesme frekansı ve üst kesme frekansını belirtir. Bu değerler arasındaki frekans aralığındaki bileşenler filtreden engellenir. Filtrenin frekans tepkisi, f1 ile f2 arasındaki frekanslara göre belirlenir. Yani, f1 değeri alt kesme frekansını temsil eder ve bu frekans altındaki bileşenler filtreden engellenir. f2 ise üst kesme frekansını temsil eder ve bu frekansın üstündeki bileşenler de filtreden engellenir. Bu değer aralığındaki frekanslara filtre uygulandığında, bu frekanslara karşılık gelen bileşenlerin genlikleri azalır veya sıfıra yakın değerlere düşer. Filtrenin tepki karakteristiği, belirtilen frekans aralığındaki frekanslarda zayıflama veya engelleme sağlar.
Örneğin; diyelim ki f1=1, f2 = 10 olarak ayarlanmış olsun. Bant Durduran Filtre (BSF) belirtilen frekans aralığı olan 1 Hz ile 10 Hz arasındaki frekans bileşenlerini engelleyecektir. Bu durumda, 1 Hz ile 10 Hz arasındaki frekanslara sahip sinyaller filtrelenerek genlikleri azaltılacak veya sıfıra yakın değerlere düşecektir. Yani Bant Durduran Filtre (BSF) belirli bir frekans aralığındaki frekans bileşenlerini engellerken, diğer frekans bileşenlerini geçirir. Yani, 1 Hz ile 10 Hz arasındaki frekanslar filtreden engellenir ve genlikleri azalır veya sıfıra yakın değerlere düşer. Bu frekans aralığındaki bileşenler filtreden geçmez. Diğer frekanslar ise filtreden etkilenmez ve sabit kalır. Filtrenin tepki karakteristiği, belirli bir frekans aralığında zayıflama veya engelleme sağlar.

## Slide 92
yöntem
92
fc1=5
fc2=15
Bant Durduran Filtre (BSF) belirtilen frekans aralığı olan 5 Hz ile 15 Hz arasındaki frekans bileşenlerini engelledi. 5 Hz ile 15 Hz arasındaki frekanslara sahip sinyaller filtrelenerek genlikleri azaltıldı veya sıfıra yakın değerler aldı. Filtremiz belirli bir frekans aralığındaki frekans bileşenlerini engellerken, diğer frekans bileşenlerini geçirdi. Yani, 5 Hz ile 15 Hz arasındaki frekanslar filtreden geçerken engellendi ve genlikleri azaldı veya sıfıra yakın değerlere düştü. Bu frekans aralığındaki bileşenler filtreden geçemedi. Diğer frekanslar ise filtreden etkilenmedi ve sabit kaldı. Filtrenin tepki karakteristiği, bu frekans aralığında zayıflama veya engelleme sağlamış oldu.
O Bant Durduran Filtre (BSF)

## Slide 93
yöntem
93
fc1=100
fc2=500
Bant Durduran Filtre (BSF) belirtilen frekans aralığı olan 100 Hz ile 500 Hz arasındaki frekans bileşenlerini engelledi. 100 Hz ile 500 Hz arasındaki frekanslara sahip sinyaller filtrelenerek genlikleri azaltıldı veya sıfıra yakın değerler aldı. Filtremiz belirli bir frekans aralığındaki frekans bileşenlerini engellerken, diğer frekans bileşenlerini geçirdi. Yani, 100 Hz ile 500 Hz arasındaki frekanslar filtreden geçerken engellendi ve genlikleri azaldı veya sıfıra yakın değerlere düştü. Bu frekans aralığındaki bileşenler filtreden geçemedi. Diğer frekanslar ise filtreden etkilenmedi ve sabit kaldı. Filtrenin tepki karakteristiği, bu frekans aralığında zayıflama veya engelleme sağlamış oldu.
O Bant Durduran Filtre (BSF)

## Slide 94
yöntem
94
fc1=1000
fc2=2500
Bant Durduran Filtre (BSF) belirtilen frekans aralığı olan 1000 Hz ile 2500 Hz arasındaki frekans bileşenlerini engelledi. 1000 Hz ile 2500 Hz arasındaki frekanslara sahip sinyaller filtrelenerek genlikleri azaltıldı veya sıfıra yakın değerler aldı. Filtremiz belirli bir frekans aralığındaki frekans bileşenlerini engellerken, diğer frekans bileşenlerini geçirdi. Yani, 1000 Hz ile 2500 Hz arasındaki frekanslar filtreden geçerken engellendi ve genlikleri azaldı veya sıfıra yakın değerlere düştü. Bu frekans aralığındaki bileşenler filtreden geçemedi. Diğer frekanslar ise filtreden etkilenmedi ve sabit kaldı. Filtrenin tepki karakteristiği, bu frekans aralığında zayıflama veya engelleme sağlamış oldu.
O Bant Durduran Filtre (BSF)

## Slide 95
yöntem
95
Bant Geçiren Filtre (BPF) & Bant Durduran Filtre (BSF)
Her iki filtrede de alt ve üst kesme frekansının (f1&f2) kullanımı:
f1 ve f2 parametreleri, Bant Durduran Filtre (BSF) ve Bant Geçiren Filtre (BPF) arasındaki farkı belirleyen frekans değerleridir. f1 BSF için alt kesme frekansını ifade eder. Bu değer, filtre tarafından engellenen frekans bileşenlerinin başladığı frekans noktasını belirler. BSF, f1 değeri altındaki ve f2 değeri üstündeki frekans bileşenlerini engeller. f2 BSF için üst kesme frekansını ifade eder. Bu değer, filtre tarafından engellenen frekans bileşenlerinin sonlandığı frekans noktasını belirler. BSF, f1 değeri altındaki ve f2 değeri üstündeki frekans bileşenlerini engeller. f1 BPF için alt kesme frekansını ifade eder. Bu değer, filtre tarafından geçirilen frekans bileşenlerinin başladığı frekans noktasını belirler. BPF, f1 değeri altındaki ve f2 değeri üstündeki frekans bileşenlerini geçirir. f2 BPF için üst kesme frekansını ifade eder. Bu değer, filtre tarafından geçirilen frekans bileşenlerinin sonlandığı frekans noktasını belirler. BPF, f1 değeri altındaki ve f2 değeri üstündeki frekans bileşenlerini geçirir.
FARK VAR!

## Slide 96: sonuçlar
96
Bu projede EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirdik. Deney protokolümüzde denekler farklı motor/görüntü görevlerini gerçekleştirdi ve bu görevlerin EEG sinyallerini kaydettik. Ayrıca, kaydedilen verileri EDF+ formatında sağladık ve veri kümesi için ilgili açıklama dosyalarını oluşturduk.
Veri işleme ve analiz aşamasında, öncelikle EDF+ formatındaki verileri rdedfann yazılımı kullanarak işledik ve gerekli veri ön işleme adımlarını gerçekleştirdik. EEG sinyallerini filtreledik, özelliklerini çıkardık ve hedef etiketlerini oluşturduk.
Sonrasında, sinyal işleme teknikleri kullanarak sinyalleri analiz ettik. Frekans domaininde Fourier dönüşümü ve filtreleme yöntemlerini uyguladık. Ayrıca, konvolüsyon işlemi ile sinyalleri farklı dalga formlarıyla konvolüsyonladık.
Bu sonuçlar, deneklerin gerçek veya hayali hareketlerini EEG sinyalleriyle başarılı bir şekilde ayırt edebildiğimizi gösteriyor. Ayrıca, kullanılan sinyal işleme tekniklerinin veri kümesi üzerinde etkili olduğunu gözlemledik.
Bu çalışma, EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi üzerinde yapılan analizlerin, motor hareketlerinin veya görsel uyaranların beyin sinyallerindeki yansımalarını incelemek için değerli bir kaynak olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, bu veri kümesinin daha ileri araştırmalarda kullanılabileceğini ve nörobilim ve beyin-bilgisayar etkileşimi alanındaki çalışmalara katkı sağlayabileceğini göstermektedir.
Bu proje, EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi'nin analizini sağlayarak beyin sinyalleriyle hareket algılama ve beyin-bilgisayar etkileşimi alanındaki araştırmalara katkıda bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar, motor hareketlerinin veya görsel uyaranların beyin sinyallerindeki izlerini daha iyi anlamamıza ve bu bilgileri klinik uygulamalara entegre etmemize yardımcı olabilir.

## Slide 97: Proje planı
PROJE KONUSU BELİRLENİP İLGİLİ SİNYALLER GÖZLEMLENDİ
24 Nisan 2023
2023
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAYIS
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
2023
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAYIS
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
PROJE TESLİM EDİLDİ
27 Mayıs 2023
PROJE GRUBU BELİRLENDİ
06 Nisan 2023
MATLAB KODLARI YAZILDI VE SİNYALLER ANALİZ EDİLDİ
12 Mayıs 2023
SUNUM DOSYASI HAZIRLANDI
19 Mayıs 2023
97
EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi
Fenerbahçe Üniversitesi – Biyomedikal Sinyal İşleme (Dönem Projesi) - Hazırlayanlar: Behçet MUHAMMMED & Hazem KATAIE

## Slide 98
Proje iş-zaman çizelgesi
98
PROJE GRUBUNUN BELİRLENMESİ
GERİ DÖNÜŞ KAPSAMINDA NİAHİ PROJE KONUSUNUN BELİRLENMESİ
MATLAB KODLARININ YAZILMASI VE SİNYALLERİN SENTEZLENİP YORUMLANMASI
SUNUM DOSYASININ HAZIRLANMASI
PROJENİN TESLİM EDİLMESİ
PROJE ÖNERİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI
GEREKLİ SİNYALLERİN KAYNAKLANMASI VE ANALİZ EDİLMESİ
ÖĞRENCİ İSİMLERİ | BEHÇET MUH. | HAZEM KATAİE | (HER İKİSİ)
İŞ TANIMI | O | OO | &

## Slide 99: Proje ekibi
Behçet MUHAMMED
(PROJE SORUMLUSU)
Behcet.muhammed@stu.fbu.edu.tr
Öğr. No: 200301109
01.01.1999
Hazem
KATAIE
(PROJE SORUMLUSU)
Hazem.kataie@stu.fbu.edu.tr
Öğr. No: 200301115
27.07.2001
99
EEG Motor Hareketi/Görüntü Veri Kümesi
Fenerbahçe Üniversitesi – Biyomedikal Sinyal İşleme (Dönem Projesi) - Hazırlayanlar: Behçet MUHAMMMED & Hazem KATAIE

## Slide 100: Kullandığımız kaynaklar
PhysioNet
Physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/
PubMed
PubMed.gov
resmi internet sitesi
Matlab
Yazılan kodların sentezlenmesi ve derlenmesi
100

## Slide 101
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
101
eeg
TEŞEK- KÜRLER